Станок для подъёма мачты.

Сергей Соколов RW0LD

г. Спасск-Дальний

У меня скопилось какое-то количество труб от телевизионных антенн коллективного пользования. Это трубы диаметром 50 мм и длиной 160 см. Они удобно стыкуются, и можно нарастить мачту необходимой высоты. Последние годы я их использую в качестве мачт для своих антенн. Но для подъёма такой мачты требовалось определенное количество людей, что немного “напрягало” меня (согласовать время, подстроиться, если не получилось переносить встречу и т.д.). Чтобы иметь возможность ни кого не привлекать к процессу подъёма мачты (антенны) разработал и изготовил станок рис.1.

Рис.1

Станок сделан из труб квадратного сечения 20 х 20 мм.

Под станок ставится площадка размером 50х50. К площадке приварены два фиксатора (15х15х50мм) из квадратной трубы, чтобы станок не мог сдвинутся с площадки рис.2.

Рис.2

Вырез в площадке сделан для того, чтобы иметь возможность, поставить мачту на землю. Станок после установки можно разобрать и использовать для подъёма другой мачты.

Конструкция станка следующая. Два вертикальные стойки из квадратной трубы (20х20х2000). По всей длине к трубам приварен уголок (15х15)  который создает “рельс” для подвижной каретки. Каретка, с помощью троса, по рельсу двигается вверх-вниз рис.3-5.

Рис.3

Рис.4

Рис.5

К каретке приварена разрезанная труба, в которую вставляется колено мачты и с помощью лебедки поднимается вверх до неподвижной каретки. Конструктивно неподвижная каретка сделана так же как и подвижная, только в ней есть отверстие для троса.  Рис.6

Рис.6

Рис.7 – Станок, вид в сборе.

В центре станка приварена пластина, на которой закреплена лебедка. Рис.8

Рис.8

Лебедка через блок на верху станка поднимает и опускает подвижную каретку. Рис.9

Рис.9

Процесс подъёма следующий.

В обе каретки вставляется колено мачты. В подвижной каретке колено зажимается, в неподвижно каретке колено находится не зажатым. Лебедкой поднимаем подвижную каретку вместе с коленом мачты  до неподвижной каретки. Зажимаем колено в неподвижной каретке, а в подвижной каретка колено освобождаем. Опускаем подвижную каретку вниз, вставляем второе колено, поднимает каретку до стыковки первого и второго колена, освобождаем первое колено из неподвижной каретка и продолжаем подъём уже двух колен. Процесс повторяется сколько нужно до подъёма на нужную высоту.

По мере необходимости крепятся оттяжки, которые фиксируются со слабиной необходимой для подъема очередного колена.

Станок перед началом подъёма то же фиксируется четырьмя оттяжками.

Самостоятельно поднимал мачту на высоту 11 метров вместе с антенной Спайдер и повороткой Yaesu-800SA, но в безветренную погоду. При ветре необходим помощник, который бы за оттяжку возвращал бы мачту в вертикальное положение, т.к. ветер гнёт мачту и подвижную каретку заклинивает.

Если что-то не понятно или есть вопросы, пишите rw0ld@mail.ru

73! До встречи в эфире.

06.03.2017 г.