| Кабели и провода связи |  |
| --- | --- |

## Кабели радиочастотные

В данную группу входят кабели, предназначенные для соединения различных радиоустройств и радиочастотных установок.

Основные типы кабелей выпускаются в соответствии с ГОСТ 11326.0-78. Кроме этого по отдельной документации выпускаются специальные кабели.

### Общие сведения

Радиочастотные кабели выпускаются следующих типов:

- РК - радиочастотные коаксиальные кабели;

- РД - радиочастотные симметричные кабели, двухжильные или из двух коаксиальных пар;

- PC - радиочастотные кабели со спиральными проводниками коаксиальные и симметричные.

Кабели по конструктивному выполнению изоляции разделяются на три группы:

- кабели со сплошной изоляцией, у которых все пространство между внутренним и внешним проводниками (коаксиальные кабели) или между токопроводящими жилами и их экраном (симметричные кабели) заполнено сплошной изоляцией или обмоткой из изоляционных лент;

- кабели с воздушной изоляцией, у которых на внутреннем проводнике (коаксиальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на жилах (симметричные кабели) через определенный интервал имеются выполненные из изоляционного материала шайбы, колпачки или кордель, наложенный по винтовой спирали, образующие изоляционный каркас между внутренним и внешним проводниками или между жилами и их экраном;

- кабели с полувоздушной изоляцией, у которых трубка из изоляционного материала, выполненная сплошной или в виде обмотки из лент, расположена поверх или под изоляционным каркасом, помещенным между внутренним и внешним проводниками (коаксиальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на каждой из двух жил (симметричные кабели).

К полувоздушной изоляции относится также пористо-пластмассовая, балонная и изоляция в виде шли-цованной трубки.

По номинальному волновому сопротивлению устанавливаются следующие ряды кабелей:

- типа РК - 50, 75, 100, 150 и 200 Ом;

- типа PC - 50, 75, 100, 150, 200, 400, 800, 1600 и 3200 Ом;

- типа РД - 75, 100, 150, 200 и 300 Ом.

Допускается в технически обоснованных случаях волновое сопротивление менее 50 Ом. Значения выбираются из ряда: 6; 9,5; 12,5; 19; 25; 37,5 Ом.

Номинальный диаметр по изоляции коаксиального кабеля, коаксиальных пар симметричного кабеля и наибольший размер по заполнению или скрутке симметричного двухжильного кабеля должен быть равен одной из величин следующего ряда: 0,60; 0,87; 1,0; 1,5; 2,2; 2,95; 3,7; 4,6; 4,8; 5,6; 7,25; 9,0; 11,5; 13,0; 17,3; 24,0; 33,0; 44,0; 60,0; 75,0 мм. Допускается разработка и изготовление кабелей с диаметром меньше 0,6 мм. Для кабелей с гофрированным внешним проводником диаметр по изоляции принимается равным наименьшему внутреннему диаметру гофра.

Номинальный диаметр сердечника кабеля со спиральным внутренним проводником должен быть равен одному из следующих значений 3,0; 7,0 мм. Допускаются другие размеры диаметров, которые должны быть указаны в стандартах или технических условиях на кабели определенных марок.

Коаксиальные кабели в зависимости от номинального диаметра по изоляции разделяют на четыре группы: субминиатюрные - диаметром до 1 мм, миниатюрные - от 1,5 до 2,95 мм, среднегабаритные - от 3,7 до 11,5 и крупногабаритные - более 11,5 мм.

По теплостойкости кабели разделяют на три категории:

- обычной теплостойкости - для температур до 125 "С включительно;

- повышенной теплостойкости - для температур выше 125 до 250 "С включительно;

- высокой теплостойкости для температур выше 250 "С.

Марки кабелей должны состоять из букв, означающих тип кабеля, и трех чисел (разделенных тире).

Первое число означает величину номинального волнового сопротивления.

Второе число означает:

- для коаксиальных кабелей - значение номинального диаметра по изоляции, округленное до ближайшего меньшего целого числа для диаметров более 2 мм (за исключением диаметра 2,95 мм, который должен быть округлен до 3, и диаметра 3 мм, который округлять не следует);

- для кабелей со спиральными внутренними проводниками - значение номинального диаметра сердечника;

- для симметричных кабелей с двумя коаксиальными парами - значение диаметра по изоляции коаксиальной пары, округленное так же, как и для коаксиальных кабелей;

- для симметричных кабелей с изолированными жилами - значение наибольшего размера по заполнению или по скрутке.

Третье двух- или трехзначное число, первая цифра которого означает группу изоляции и категорию теплостойкости кабеля, а последующие - порядковый номер разработки.

Каждой группе изоляции при соответствующей теплостойкости кабеля присвоено следующее цифровое обозначение:

1 - кабели обычной теплостойкости со сплошной изоляцией;
2 - кабели повышенной теплостойкости со сплошной изоляцией;
3 - кабели обычной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
4 - кабели повышенной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
5 - кабели обычной теплостойкости с воздушной изоляцией;
6 - кабели повышенной теплостойкости с воздушной изоляцией;
7 - кабели высокой теплостойкости.

К марке кабелей повышенной однородности или повышенной стабильности параметров в конце через тире добавляется буква С.

8 марках коаксиальных и симметричных кабелей, защитный покров которых относится к типам, предусмотренными ГОСТ 7006-72, в конце через тире должно быть указано буквенное обозначение типа брони. В технически обоснованных случаях допускается введение дополнительных буквенных обозначений, что должно быть оговорено в стандарте или технических условиях на кабель определенной марки.

### Марки и конструктивные параметры

Марки и конструктивные параметры основных типоразмеров кабелей приведены в таблицах В таблицах приняты следующие условные обозначения: М - медная проволока, МЛ - медная луженая проволока, МС - медная' посеребренная проволока, СМЛ - сталемедная луженая проволока, БС - бронзовая посеребренная проволока, П - полиэтилен, В - поливинилхлоридный пластикат, Ф-4 - ленты из фторо-пласта-4, Ф-4Д - фторопласт Ф-4Д, Ф-4М - фторопласт Ф-4М, ОМ - оплетка медными проволоками, ДОМ - двойная оплетка медными проволоками, ОМС - оплетка посеребренными медными проволоками, ОМЛ- оплетка медными лужеными проволоками, ДОМЛ - двойная оплетка медными лужеными проволоками, ДОМС - двойная оплетка медными посеребренными проволоками, dnp - диаметр проволоки, Сиз - диаметр по изоляции, Do6 - диаметр по оболочке.

### Кабели со сплошной полиэтиленовой изоляцией

| Марка | Внутренний проводник | Диз, мм | Внешний проводник | Оболочка | Масса, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | n x dnp, мм | d, мм |  | Материал | dnp, мм | Материал | Do6, мм |  |
| Субминиатюрные |
| РК50-1-11 | CMC | 1х0,32 | 0,32 | 1,0±0,1 | ОМС | 0,08 | П | 1,9+0,2 | 5,7 |
| РК50-1-12 | СМЛ | 1х0,32 | 0,32 | 1,0+0,1 | ОМЛ | 0,08 | П | 1,9+0,2 | 5,8 |
| РК75-1-11 | CMC | 1х0,17 | 0,17 | 1,0±0,1 | ОМС | 0,08 | П | 1,9+0,2 | 5,3 |
| РК75-1-12 | СМЛ | 1х0,17 | 0,17 | 1,0±0,1 | ОМЛ | 0,08 | П | 1,9+0,2 | 5,4 |
| РК75-1-13 | БС | 7х0,06 | 0,18 | 1,0±0,1 | ОМС | 0,08 | П | 1,9+0,2 | 5,1 |
| Миниатюрные |
| РК50-1.5-11 | CMC | 1х0,47 | 0,47 | 1,5+0,1 | ОМС | 0,08 | П | 2,4+0,2 | 9,4 |
| РК50-1.5-12 | СМЛ | 1х0,47 | 0,47 | 1,5+0,1 | ОМЛ | 0,08 | П | 2,4+0,2 | 9,5 |
| РК50-2-11 | CMC | 7х0,24 | 0,72 | 2,2+0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,2+0,25 | 16,4 |
| РК50-2-12 | МС | 7х0,24 | 0,72 | 2,2+0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,2+0,25 | 16,4 |
| РК50-2-13 | М | 1х0,67 | 0,67 | 2,2+0,1 | ОМ | 0,10 | в | 3,70+0,25 | 24,6 |
| РК50-2-15 | МС | 7х0,24 | 0,72 | 2,2+0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,20+0,25 | 16,4 |
| РК50-2-16 | СМЛ | 7х0,24 | 0,72 | 2,2+0,1 | ОМЛ | 0,10 | П | 3,2+0,25 | 16,6 |
| РК50-3-11 | М | 1х0,90 | 0,90 | 2,95+0,10 | ДОМЛ | 0,12 | П | 5,0+0,25 | 50 |
| РК50-3-13 | М | 1х0,90 | 0,90 | 2,95+0,10 | ОМЛ | 0,10 | в | 4,40+0,25 | 39 |
| РК75-1,5-11 | CMC | 1х0,24 | 0,24 | 1,5+0,1 | ОМС | 0,08 | П | 2,4+0,2 | 8,4 |
| РК75-1.5-12 | СМЛ | 1х0,24 | 0,24 | 1,5+0,1 | ОМЛ | 0,08 | П | 2,4+0,2 | 8,6 |
| РК75-2-11 | М | 1х0,37 | 0,37 | 2,2+0,1 | ОМЛ | 0,10 | П | 3,7+0,25 | 19,5 |
| РК75-2-12 | МС | 7х0,12 | 0,36 | 2,2+0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,2+0,25 | 14,5 |
| РК75-2-13 | мл | 7х0,12 | 0,36 | 2,2+0,1 | ОМЛ | 0,10 | П | 3,2+0,25 | 14,7 |
| Среднегабаритные |
| РК50-4-11 | М | 1х1,37 | 1,37 | 4,6+0,2 | ДОМ | 0,15 | П | 9,6+0,6 | 123 |
| РК50-4-13 | М | 1х1,37 | 1,37 | 4,6+0,2 | ДОМ | 0,15 | В | 9,6+0,6 | 141 |
| РК50-7-11 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25+0,20 | ОМ | 0,15 | П | 10,3+0,6 | 134 |
| РК50-7-11С | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25+0,1 | ОМ | 0,15 | П | 10,3+0,3 | 150 |
| РК50-7-12 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25+0,20 | ОМ | 0,15 | П | 11,2+0,7 | 178 |
| РК50-7-15 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25±0,20 | ОМ | 0,15 | В | 10,3±0,6 | 147 |
| РК50-7-16 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25±0,25 | ДОМ | 0,15 | В | 11,2±0,7 | 195 |
| РК50-9-11 | М | 7х0,90 | 2,70 | 9,0±0,25 | ом | 0,20 | П | 12,2±0,80 | 196 |
| РК50-9-12 | М | 7х0,90 | 2,70 | 9,0±0,25 | ом | 0,20 | в | 12,2±0,80 | 213 |
| РК50-11-11 | М | 7х0,18 | 3,54 | 11,5±0,3 | ом | 0,20 | п | 14,5±0,8 | 285 |
| РК50-11-13 | М | 7х1,18 | 3,54 | 11,5±0,3 | ом | 0,20 | в | 14,5±0,8 | 305 |
| РК75-4-11 | М | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,2 | ом | 0,15 | п | 7,3±0,4 | 63 |
| РК75-4-11С | М | 1х0.72 | 0.72 | 4,6±0,05 | ом | 0.15 | п | 7,3±0,2 | 64 |
| РК75-4-12 | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,15 | ом | 0,15 | п | 7,3±0,4 | 63 |
| РК75-4-12С | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,05 | ом | 0,15 | п | 7,3±0,3 | 68 |
| РК75-4-13 | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,2 | ом | 0,15 | в | 7,6±0,5 | 74,6 |
| РК75-4-15 | М | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,15 | ом | 0,15 | в | 7,3±0,4 | 72 |
| РК75-4-16 | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,15 | ом | 0,15 | в | 7,3±0,4 | 72 |
| РК75-4-18 | М | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,20 | оме | 0,15 | п | 7,3±0,4 | 63,8 |
| РК75-7-11 | М | 1х1,13 | 1,13 | 7,25±0,25 | ом | 0,15 | п | 9,5±0,6 | 104 |
| РК75-7-12 | М | 7х0,4 | 0,20 | 7,25±0,20 | ом | 0,15 | п | 10,3±0,6 | 116 |
| РК75-7-15 | М | 1х1,13 | 1,13 | 7,25±0,25 | ом | 0,15 | в | 9,5±0,6 | 113 |
| РК75-7-16 | М | 7х0,40 | 1,20 | 7,25±0,20 | ом | 0,15 | в | 10,3±0,6 | 129 |
| РК75-9-12 | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,25 | ом | 0,20 | в | 12,2±0,8 | 189 |
| РК75-9-13 | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,25 | ом | 0,20 | п | 12,2±0,8 | 172 |
| РК75-9-13С | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,15 | ом | 0,20 | п | 12,2±0,4 | 176 |
| РК75-9-14 | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,3 | ом | 0,20 | в | 13,2±0,8 | 213,8 |
| РКЮО-7-11 | М | 1х0,60 | 0,60 | 7,25±0,20 | ом | 0,20 | п | 9,7±0,б | 102 |
| РК 100-7-13 | М | 1х0,60 | 0,60 | 7,25±0,20 | ом | 0,15 | в | 9,7±0,6 | 112 |

### Кабели со сплошной фторопластовой изоляцией

| Марка | Внутренний проводник Изоляция | Диз, мм | Внешний проводник | Оболочка | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | п х dnp, мм | d, мм | Материал |  | Материал | dnp, мм | Материал | Do6, мм | кг/км |
| Субминиатюрные |
| РК50-0,6-21 | МС | 7х0,08 | 0,24 | Ф-4 | 0,6±0,05 | оме | 0,06 | - | не более 1,0 | 2,0 |
| РК50-0,6-22 | МС | 7х0,08 | 0,24 | Ф-4 | 0,6±0,05 | оме | 0,06 | Ф-4МБ | 1,2±0,1 | 3,5 |
| РК50-1-21 | CMC | 1х0,34 | 0,34 | Ф-4 | 1,0±0,1 | оме | 0,08 | Ф-4МБ | 1,9±0,2 | 8,7 |
| РК50-1-22 | CMC | 7х0,12 | 0,36 | Ф-4 | 1,0±0,1 | оме | 0,06 | Ф-4МБ | 1,7±0,15 | 7.0 |
| РК75-1-21 | CMC | 1х0,19 | 0,19 | Ф-4 | 1,0±0,1 | оме | 0,08 | Ф-4МБ | 1,9±0,2 | 8,3 |
| РК75-1-22 | БС | 7х0,07 | 0,21 | Ф-4Д | 1,0±0,1 | оме | 0,06 | Ф-4МБ | 1,7±0,15 | 6,65 |
| РК75-1-24 | БС | 7х0,07 | 0,21 | Ф-4МБ | 1,0±0,05 | омн | 0,06 | Ф-4МБ | 1,7±0,15 | 5,92 |
| Миниатюрные |
| РК50-1.5-21 | CMC | 1х0,51 | 0,51 | Ф-4 | 1,5±0,1 | оме | 0,08 | Ф-4МБ | 2,4±0,2 | 14,4 |
| РК50-2-21 | МС | 1х0,73 | 0,73 | Ф-4 | 2,2±0,1 | оме | 0,10 | Ф-4, ОСК | 3,2±0,25 | 30 |
| РК50-2-22 | МС | 7х0,25 | 0,75 | Ф-4 | 2,2±0,10 | оме | 0,10 | Ф-4МБ | 3,2±0,25 | 25,1 |
| РК50-2-24 | МС | 7х0,25 | 0,75 | Ф-4 | 2,2±0,10 | оме | 0,12 | Ф-4 | 3,2±0,3 | 24,7 |
| РК50-2-26 | МС | 19х0,15 | 0,75 | Ф-4Д | 2,2±0,10 | МС | 0,10 | Ф-4КР | 4,0±0,4 | 31,2 |
| РК50-3-21 | МС | 1х1,01 | 1,01 | Ф-4 | 2,95±0,1 | оме | 0,12 | Ф-4, ОСК | 4,4±0,2 | 48 |
| РК50-3-23 | МС | 7х0,35 | 1,05 | Ф-4 | 2,95±0,15 | оме | 0,12 | Ф-4МБ | 4,4±0,25 | 46,0 |
| РК50-3-26 | МС | 7х0,35 | 1,05 | Ф-4Д, Ф-4 | 2,95±0,15 | доме | 0,12 | Ф-4, КОР | 5,9±0,5 | 68 |
| РК75-1.5-21 | CMC | 1х0,28 | 0,28 | Ф-4 | 1,5±0,10 | оме | 0,08 | Ф-4МБ | 2,4±0,2 | 13,5 |
| РК75-1,5-22 | БС | 7х0,10 | 0,30 | Ф-4Д | 1,5±0,1 | оме | 0,08 | Ф-4МБ | 2,3±0,1 | 12,6 |
| РК75-2-21 | МС | 1х0,41 | 0,41 | Ф-4 | 2,2±0,1 | оме | 0,10 | Ф-4, ОСК | 3,20±0,25 | 28 |
| РК75-2-22 | МС | 7х0,15 | 0,45 | Ф-4 | 2,2±0,10 | оме | 0,10 | Ф-4МБ | 3,20±0,25 | 23,5 |
| РК75-3-21 | МС | 1х0,56 | 0,56 | Ф-4 | 2,95±0,1 | оме | 0,12 | Ф-4, ОСК | 4,4±0,2 | 45 |
| РК75-3-22 | МС | 7х0,19 | 0,57 | Ф-4 | 2,95±0,1 | оме | 0,12 | Ф-4МБ | 4,3±0,2 | 41,1 |
| РК75-3-23 | МС | 7х0,19 | 0,57 | Ф-4 | 2,95±0,1 | оме | 0,12 | - | 3,43 | 30,0 |
| РК50-4-21 | МС | 1х1,54 | 1,54 | Ф-4 | 4,6±0,2 | доме | 0,15 | Ф-4, ОСК | 6,6±0,6 | 122 |
| РК50-7-21 | МС | 7х0.83 | 2,49 | Ф-4 | 7,25±0,20 | ОМ | 0,15 | Ф-4, ОСКЛ | 8,9±0,5 | 206 |
| РК50-7-22 | МС | 7х0,83 | 2,49 | ф-4 | 7,25±0,25 | оме | 0,20 | Ф-4, ОСК | 9,0±0,5 | 198 |
| РК50-7-28 | МС | 7х0,83 | 2,49 | Ф-4 | 7,25±0,25 | доме | 0,20 | Ф-4, ОСК | 12,3±0,5 | 331 |
| РК50-11-21 | МС | 7х1,30 | 3,90 | ф-4 | 11,5±0,3 | оме | 0,20 | Ф-4, ОСК | 13,4±0,8 | 416 |
| РК75-4-21 | МС | 1х0,85 | 0,85 | Ф-4 | 4,6±0,2 | оме | 0,15 | Ф-4, ОСК | 6,0±0,4 | 85 |
| РК75-4-22 | МС | 7х0,3 | 0,90 | ф-4 | 4,6±0,2 | оме | 0,15 | Ф-4, ОСК | 6,0±0,4 | 84 |
| РК75-7-21 | МС | 1х1,30 | 1,30 | Ф-4 | 7,25±0,25 | оме | 0,20 | Ф-4, ОСК | 8,9±0,6 | 183 |
| РК75-7-22 | МС | 7х0,46 | 1,38 | ф-4 | 7,25±0,25 | оме | 0,20 | Ф-4, ОСК | 8,9±0,5 | 183 |
| РК100-7-21 | МС | 1х0,74 | 0,74 | ф-4 | 7,25±0,25 | оме | 0,20 | Ф-4, ОСК | 9,0±0,5 | 177 |

Завод "Сарансккабель".
Кабели радиочастотные среднегабаритные и крупногабаритные.

Кабели высококачественные, изготавливаемые на оборудовании фирмы "ROSENDAHL", отвечающие требованиям международных стандартов.

Область применения: кабели, соединители, кабельные сборки и дополнительные элементы фидерных трактов базовых станций сотовой, транкинговой связи систем эфирного радиовещания; кабели высокой регулярности.

Конструкция:

- Внутренний проводник:

  - биметаллическая токопроводящяя жила – Ø 3,55-4,8мм;

  - медная токопроводящяя жилой – Ø 3,55-4,8мм;

  - медная трубка – Ø 9,05мм.

- Изоляция:

  - вспененный полиэтилен.

- Внешний проводник:

  - медная гофрированная трубка – Ø 1/2"-7/8".

- Оболочка:

  - светостабилизированный полиэтилен – Ø 13,5-28,0мм.

- Волновое сопротивление - 50 Ом

- Рабочая температура: - 60oС до +80oС

- Технические условия -ТУ 16.К99-031-2006

| № п/п | Марка кабеля | Внутренний проводник | Изоляция | Внешний проводник | Оболочка | Наружный диаметр, мм | Электрические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Матер. | Диам |  |  |  |  | Мах рабочая частота, ГГц | Коэф затухания на частоте, 960.МГц дБ/100м, не более | Номин. емкость 1м кабеля, Пф | Коэф. стоячей волны напряже-ния КСВН, не более |
| 1 | РК 50-9-35, (1/2" superflex) | Биметалл (Cu +Al) или (Cu) | 3,55 мм | ПЭ | Трубка медная гофр. | ПЭ | 13,5±0,3 | 10,2 | 11,09 | 80 | 1,12 |
| 2 | РК 50-12-33, (1/2" flex) | Биметалл (Cu+Al) или (Cu) | 4,8 мм | ПЭ | Трубка медная гофр. | ПЭ | 16±0,5 | 8,8 | 7,52 | 76 | 1,12 |
| 3 | РК 50-22-37, (7/8" flex) | Медная трубка | 9,05 | ПЭ | Трубка медная гофр. | ПЭ | 27,7±0,3 | 5,0 | 4,3 | 76 | 1,12 |